## Slide 1: Mise à l’échelle d’un modèle hydrologique distribué pour les modèles globaux de climat
Mathilde Maquin
3ème année de thèse
Directeur de thèse : E. Mouche
Encadrante de thèse : C. Mügler
Thèse Université Paris Sud – Ecole doctorale MIPEGE
2013 – 2016
Réunion projet GEM (Groundwater in Earth system Models)

## Slide 2: Sommaire
Rappel des objectifs du projet GEM
Présentation du modèle de colonne
Validation du modèle de colonne
Conclusion et perspectives

## Slide 3: 1. Objectifs du projet
Volet 2 :
  Modélisation hydrogéologique pour le changement d’échelle
  Etape 1 : développement d’un modèle de colonne à l’échelle du versant,
  Etape 2 : validation du modèle de colonne,
  Etape 3 : développer un modèle colonne équivalente à l’échelle du bassin versant.
En cours

## Slide 4: 2. Présentation du modèle de colonne (H2SC)
Principes :
  Basé sur 1 colonne de sol,
  Localisée sur un versant,
  Caractérisé par ses propriétés :
    géométriques,
    de type de sol,
    de végétation.
Processus modélisés :
  Evapotranspiration
  Précipitations
  Flux d’eau verticaux : Darcy/Richards
  « Flux d’eau latéraux »  fonction de drainage

## Slide 5: 2. Présentation du modèle de colonne (H2SC)
Hypothèses pour le calcul de la fonction de drainage:
  Nappe linéaire 
  Avec zone de suintement 
Fonction de drainage à 2 paramètres

## Slide 6: 2. Présentation du modèle de colonne (H2SC)
Hypothèses pour le calcul de la fonction de drainage:
  Distinction de 3 régimes hydrologiques :
    Décharge sans zone de suintement
    Recharge
    Décharge avec zone de suintement

## Slide 7: 2. Présentation du modèle de colonne (H2SC)
Fonction de drainage générale :
  Cas 1 : S’il n’y a pas de zone de suintement
  Cas 2 : S’il y a une zone de suintement et si la colonne est « proche » de la zone de suintement
  Cas 3 : S’il y a une zone de suintement et si la colonne est « loin » de la zone de suintement
    Transition entre les cas 1 et 2
  : prise en compte des interactions avec l’évapotranspiration

## Slide 8: 2. Présentation du modèle de colonne (H2SC)
Principes généraux du calcul de la fonction de drainage :
Fonction de drainage = variation du volume d’eau dans la colonne
→ dépend de la variation de la hauteur de la nappe dans la colonne
→ dépend de la variation du volume d’eau dans le versant (et du régime hydrologique a), b) ou c)), donc des paramètres et
→ dépend du volume d’eau qui quitte le domaine (connu en fonction de et de )

## Slide 9: 3. Validation du modèle de colonne (H2SC)
Validation en 2 étapes :
  Cas tests académiques
  Cas réel
Cas tests académiques = comparaison de simulations de versant avec le modèle de colonne
Sets of simulation | Precipitation | Evapo-transpiration | Hillslope geometry | Soil types | Number of test cases
1 | X | X | 5 | 3 | 15
2 | 3 precipitation rates | X | 1 | 3 | 9
3 | X | 3 different rates with 2 different initial states | 1 | 1 | 6
4 | Real data | Real data | 1 | 1 | 1

## Slide 10: 3. Validation du modèle de colonne (H2SC)
Cas tests académiques
a) Décharge simple
c) Avec évapo-transpiration
b) Avec pluie
d) Forçage complet
(Fluxnet, site italien Amplero)

## Slide 11: 3. Validation du modèle de colonne (H2SC)
Cas réel : application au bassin versant du Strengbach
  80 ha
  Climat océanique montagnard
  Précipitation : 1400 mm/an
  Température moyenne mensuelle : de -2°C à +14°C
  90 % de forêt (dont 80% de résineux (épicéas) et 20% de feuillus (hêtres))
  OHGE (Observatoire Hydro-Géochimique de l’Environnement)
  Collaboration avec le LHyGeS

## Slide 12: 3. Validation du modèle de colonne (H2SC)
Cas réel : application au bassin versant du Strengbach
  2 piézomètres (A et B)
  2 périodes de mesures au pas de temps horaire
    Période 1 : ~ 3 mois en 1996
    Période 2 : ~ 6 mois en 1997
  Application du modèle de colonne sur les 2 piézomètres
  Calibration sur le piézomètre A – Période 1
  Validation sur :
    Le piézomètre A – Période 2
    Le piézomètre B – Périodes 1 et 2

## Slide 13: 3. Validation du modèle de colonne (H2SC)
Cas réel : application au bassin versant du Strengbach
RMSE = 0,07 m | RMSE = 0,10 m

## Slide 14: 3. Validation du modèle de colonne (H2SC)
Cas réel : application au bassin versant du Strengbach
RMSE = 0,08 m | RMSE = 0,10 m

## Slide 15: Conclusion
Volet 2 du projet GEM
  Etape 1 : développement d’un modèle de colonne à l’échelle du versant
    Modèle de colonne avec fonction de drainage
    Permet de simuler l’évolution du profil de teneur en eau dans une colonne de sol (zone non saturée et zone saturée)
  Etape 2 : validation du modèle de colonne
    Validé sur des cas tests académiques : différentes géométries, différents types de sols, différents forçages climatiques
    Validé sur un cas réel : application du modèle à la localisation de 2 piézomètres (bassin versant du Strengbach)
  Travaux présentés à l’AGU (Décembre 2015)
  Article soumis à WRR

## Slide 16: Perspectives
Etape 3 : développer un modèle colonne équivalente à l’échelle du bassin versant
  Utilisation du modèle hydrologique 3D HydroGéoSphère (Université Laval, Québec)
    Simulations appliquées au Little Washita, Oklahoma, USA (600 km²)
    [Kollet et Maxwell, 2008, WRR], [Maxwell et Kollet, 2008, Nature Geoscience], [Maxwell et al., 2007, AWR], [Condon et Maxwell, 2014, WRR]

## Slide 17: Perspectives
Etape 3 : développer un modèle colonne équivalente à l’échelle du bassin versant
  Motivations du choix du Little Washita :
    Bassin versant qui a déjà fait l’objet de simulations numériques hydrologiques 3D aux résultats concluants
    Bassin « simple » : faibles pentes, climat tempéré (peu d’extrêmes, pas de précipitations neigeuses)
    Impact des profondeurs de nappe sur l’ET observé dans les simulations
Distribution spatiale du flux moyen annuel de chaleur latente [Maxwell et Kollet, 2008]
Adapté de : Flux de chaleur latente en fonction de la profondeur de la nappe [Maxwell et Kollet, 2008]

## Slide 18: Perspectives
Etape 3 : développer un modèle colonne équivalente à l’échelle du bassin versant
  Simulations en cours :
    Topographie USGS (résolution : 100 m)
    Carte de végétation USGS (résolution : 100 m)
    Maillage
    1 an

## Slide 19: Perspectives
Etape 3 : développer un modèle colonne équivalente à l’échelle du bassin versant
  Objectifs :
    Comparaisons des simulations HGS avec le modèle de colonne en plusieurs points
    Convolutions des distributions des paramètres géométriques (longueur de versant et pente de la surface) pour reconstruire un « versant équivalent »  colonne équivalente

## Slide 20: Merci pour votre attention