## Slide 1: Mise à l’échelle d’un modèle hydrologique distribué pour les modèles globaux de climat
Mathilde Maquin
2ème année de thèse
Directeur de thèse : E. Mouche
Encadrante de thèse : C. Mügler
Thèse Université Paris Sud – Ecole doctorale MIPEGE
2013 – 2016
Réunion Projet GEM – 20/02/2015
Réunion projet GEM (Groundwater in Earth system Models)

## Slide 2: Sommaire
Contexte et problématique
Éléments bibliographiques
Approche
Fonction de drainage
Cas tests
Application
Conclusion et perspectives
Réunion Projet GEM – 20/02/2015

## Slide 3: 1. Contexte et problématique
Contexte général :
  Représentation de l’hydrologie dans les modèles globaux de climat ?
Évaporation
Transpiration
Drainage libre
Ecoulement 1D
Précipitations
Ruissellement
≈ 2 m
~ 100 km
Modèle de surface
continentale
Modèles Globaux de Climat :
Contraintes :
  Temps de calcul
  Valeurs des paramètres en chaque maille ?
  → Mailles de grande dimension (~ )
  → Modèle par colonne verticale
Modèle atmosphérique
Modèle océanique
Réunion Projet GEM – 20/02/2015
?
Bassins versants complexes

## Slide 4: 1. Contexte et problématique
Variables d’intérêt pour les modèles de climat :
  → flux d’évapotranspiration
Problématique générale :
Comment simuler l’évolution des flux d’ET à l’aide d’une modélisation par colonne équivalente ?
À l’échelle du
  bassin versant ?
A l’échelle d’un pixel ?
Réunion Projet GEM – 20/02/2015

## Slide 5: 2. Éléments bibliographiques
  Flux d’évapotranspiration
Schéma des interconnexions entre la nappe, la zone non saturée et les processus de surface [Kollet et Maxwell, 2008]
x
z
  Fonction de la disponibilité de l’eau dans le sol ()
Bilan d’eau dans la zone racinaire [Hillel, 2004]
Réunion Projet GEM – 20/02/2015

## Slide 6: 2. Éléments bibliographiques
Flux de chaleur latente en fonction de la profondeur de la nappe [Maxwell et Kollet, 2008]
Pas de limitation en eau
Limitation en eau permanente
Zone
transitoire
Distribution spatiale du flux moyen annuel de chaleur latente [Maxwell et Kollet, 2008]
  ↪ Profondeur de la nappe : variable clé
  Variation spatiale : Mise en évidence par des modélisations couplées écoulements souterrains / biosphère à l’échelle régionale (Little Washita : bassin versant ~ 30 km x 40 km, Oklahoma, USA) :
Réunion Projet GEM – 20/02/2015

## Slide 7: 3. Approche
Versant 2D
Bassin versant 3D
Pixel
Idéalisée
Réelle
  Approche générale :
2
Versant 2D
Ensemble de colonnes indépendantes
1
Colonne équivalente
Échelle
Topographie
Réunion Projet GEM – 20/02/2015

## Slide 8: 3. Approche
Modèle 2D de référence :
Modélisation des écoulements souterrains
  Résolution de l’équation de Darcy (ZS) et de Richards (ZNS)
Modélisation de l’évaporation et de la transpiration
  Termes puits
  Chainage Orchidée/Cast3m
http://www-cast3m.cea.fr
[WEILL, Sylvain. Modélisation des échanges surface/subsurface à l'échelle de la parcelle par une approche darcéenne multidomaine. 2007. Thèse de doctorat]
Réunion Projet GEM – 20/02/2015
Charge imposée = hr

## Slide 9: 3. Approche
Modèle 1D de colonne
  = une colonne extraite du versant 2D
  Caractérisée par sa distance
  à la rivière L
  Versant 2D → colonne 1D :
    Processus d’infiltration, évaporation, transpiration, écoulements verticaux conservés
    Écoulements transversaux ?
    → drainage en fond de colonne
    (variation du volume d’eau dans la colonne)
Réunion Projet GEM – 20/02/2015
L
drainage

## Slide 10: 4. Fonction de drainage
Etablissement de la fonction de drainage basé sur :
  Une distinction de plusieurs phases dans l’évolution du toit de la nappe :
    Décharge dans la rivière
    Recharge après un épisode pluvieux
    Décharge après un épisode pluvieux
Réunion Projet GEM – 20/02/2015
1
1
3
2
1
2
3

## Slide 11: 4. Fonction de drainage
Établissement de la fonction de drainage basé sur :
  Des hypothèses sur la forme du toit de la nappe :
    Toit linéaire
    Avec une zone de suintement
    Deux paramètres :
      Angle du toit de la nappe :
      Longueur de la zone de suintement :
Réunion Projet GEM – 20/02/2015
1
2
3
Évoluent dans le temps

## Slide 12: 4. Fonction de drainage
Établissement de la fonction de drainage basé sur :
  Des hypothèses sur l’évolution du toit de la nappe :
Réunion Projet GEM – 20/02/2015
1
2
3

## Slide 13: 4. Fonction de drainage
Réunion Projet GEM – 20/02/2015
Calcul du terme de drainage :
  Bilan d’eau à l’échelle du versant
  Relation entre et
  Calcul pour la décharge en rivière ()
  Calcul pour la décharge après un épisode pluvieux ()
  ⇒
  + transition continue entre les phases (1) et (2).
1
2
3

## Slide 14: 4. Fonction de drainage
Réunion Projet GEM – 20/02/2015
Calcul du terme de drainage :
  Prise en compte de l’évapotranspiration
    Couplage avec la rivière
    Calcul d’un terme de compensation
  ⇒
  + transition continue entre les phases (1) et (2).
Sans rivière
Avec rivière

## Slide 15: 5. Cas tests
Test de : décharge simple en rivière
  Plusieurs géométries testées :
  Sur plusieurs types de sol :
Réunion Projet GEM – 20/02/2015
« Argile »
« Limon »
« Sable »

## Slide 16: 5. Cas tests
Test de : décharge simple en rivière
  Géométrie 1 :
Réunion Projet GEM – 20/02/2015
→ Très bon accord entre les résultats 2D et 1D
35 m
25 m
15 m
5 m

## Slide 17: 5. Cas tests
Test de : décharge simple en rivière
  Géométrie 5 :
Réunion Projet GEM – 20/02/2015
→ Limite du modèle lorsque la colonne se désature
25 m / 35 m
15 m
5 m

## Slide 18: 5. Cas tests
Test de : décharge après un épisode pluvieux
  Plusieurs créneaux de pluies testés (géométrie 1 / 3 types de sols) :
Réunion Projet GEM – 20/02/2015

## Slide 19: 5. Cas tests
Test de : compensation du couplage ET/rivière
  Différents cas tests :
Réunion Projet GEM – 20/02/2015
Résultats sans la compensation du couplage ET/rivière

## Slide 20: 5. Cas tests
Test de la fonction de drainage complète :
  Forçage sur 1 an (Base Fluxnet – site italien Amplero) – PFT10 (prairie) – Limon
Réunion Projet GEM – 20/02/2015

## Slide 21: 5. Cas tests
Test de la fonction de drainage complète :
  Forçage sur 1 an (Base Fluxnet – site italien Amplero) – PFT10 – Limon
    En augmentant le niveau de nappe initial dans les colonnes 1D :
      → Revoir l’initialisation de la simulation 2D
Réunion Projet GEM – 20/02/2015
+ 10 cm

## Slide 22: 6. Application
Bassin versant du Strengbach (collaboration avec le LHyGes, Strasbourg)
Réunion Projet GEM – 20/02/2015
  80 ha
  Climat océanique montagnard
  Précipitations : 1400 mm/an
  90 % de forêt :
  80 % de résineux (épicéas principalement)
  20 % de feuillus (hêtres principalement)
Modèle numérique de terrain
260 m

## Slide 23: 6. Application
Bassin versant du Strengbach (collaboration avec le LHyGes, Strasbourg)
Réunion Projet GEM – 20/02/2015
Modèle numérique de terrain
260 m
Profondeur de la nappe le 28/07/1998

## Slide 24: 6. Application
Bassin versant du Strengbach (collaboration avec le LHyGes, Strasbourg)
  Forçage :
    Données mesurées : Pluviométrie, Température de l’air, Vent
    Base de données Safran : Rayonnement incident, Pression à la surface, Humidité spécifique
  Sol : paramètres extraits de la thèse de P. Biron [Université Louis Pasteur, 1994]
    Variation de (Van Genuchten) en fonction de la profondeur
  Profil racinaire : données de terrain
  Prise en compte d’une macroporosité de surface (racines)
    Augmentation de sur les 60 premiers cm de sol
Réunion Projet GEM – 20/02/2015

## Slide 25: 6. Application
Bassin versant du Strengbach (collaboration avec le LHyGes, Strasbourg)
Réunion Projet GEM – 20/02/2015

## Slide 26: Conclusion
Fonction de drainage basée :
  sur une distinction de différentes phases de décharge / recharge
  sur une hypothèse de linéarité de la nappe
  sur deux paramètres :
    et
  sur des hypothèses pour leur évolution temporelle
Très bons résultats
  Sur des cas tests simples
  Sur un cas test avec un forçage complet
  Sur le piézomètre A du bassin versant du Strengbach
Réunion Projet GEM – 20/02/2015
L
drainage

## Slide 27: Perspectives
Perspectives :
  Poursuite des tests de la fonction de drainage :
    Piézomètres C et D du Strengbach
    Un point de mesure de la teneur en eau à différentes profondeurs sur le bassin versant du Little Washita
  Estimation des flux d’évapotranspiration à partir du modèle de colonne :
    Utiliser :
      et
      Relations entre et profondeur de nappe
Réunion Projet GEM – 20/02/2015

## Slide 28
Merci pour votre
attention
Réunion Projet GEM – 20/02/2015

## Slide 29: Bibliographie
Biron, Philippe. “Le cycle de l’eau en forêt de moyenne montagne: flux de sêve et bilans hydriques stationnels.” Thèse de doctorat, Université Louis Pasteur, 1994.
Hillel, Daniel. Introduction to environmental soil physics. 1 vols. Amsterdam, Pays-Bas: Academic Press, 2004.
Kollet, Stefan J., and Reed M. Maxwell. “Capturing the Influence of Groundwater Dynamics on Land Surface Processes Using an Integrated, Distributed Watershed Model.” Water Resources Research 44, no. 2 (February 2, 2008): W02402. doi:10.1029/2007WR006004.
Maxwell, Reed M., and Stefan J. Kollet. “Interdependence of Groundwater Dynamics and Land-Energy Feedbacks under Climate Change.” Nature Geoscience 1, no. 10 (October 2008): 665–69. doi:10.1038/ngeo315.
Weill, Sylvain. “Modélisation des échanges surface/subsurface à l’échelle de la parcelle par une approche darcéenne multidomaine.” Thèse de doctorat, École nationale supérieure des mines, 2007.
Réunion Projet GEM – 20/02/2015